## Slide 1
12
集成智能传感器

## Slide 2
CONTENTS
12.1
12.2
单片集成智能传感器
网络化智能压力传感器
12.3
特种集成传感器

## Slide 3
发展方向是单片集成化、智能化、网络化和系统化。
12.1
单片集成智能传感器
英文名称：Intelligent Sensor
或 Smart Sensor
智能传感器正处于蓬勃发展的新时期，新技术不断涌现，新产品层出不穷。

## Slide 4
12.1.1
智能传感器的基本特点
智能传感器就是带微处理器、兼有信息监测和信息处理功能的传感器。从一定意义上讲，具有类似人工智能的作用。
①单片智能传感器：（传感器+微处理器）→单个芯片
②智能化传感器系统：传感器+微处理器芯片的组合

## Slide 5
（1）电化学活性的杂交指示剂作为标识物
（2）寡聚核苷酸上修饰电化学活性的官能
团作为识别物
（3）利用酶的化学放大功能
智能传感器主要有以下功能：
1. 具有自动调零、自校准、自标定功能。
2. 具有逻辑判断和信息处理功能，能进行信号调理或信号处理（对信号进行预处理、线性化、或对温度、静压力等参数进行自动补偿等）。
3. 具有自诊断功能。
4. 具有组态功能，使用灵活。
5. 具有数据存储和记忆功能，能存取检测数据。
6. 具有双向通信功能，能通过接口与计算机通信。
12.1.1
智能传感器的基本特点

## Slide 6
高精度
宽量程
多功能
自适应能力强
高可靠性
12.1.1
智能传感器的基本特点
高性价比
超小型化、微型化
微功耗
高信噪比
智能传感器的特点：

## Slide 7
1. 采用新技术提高智能化程度
2. 单片传感器系统
3. 智能微尘传感器
4. 总线技术的标准化与规范化
5. 虚拟传感器和网络传感器
6. 可靠性与安全性设计
12.1.2
智能传感器的发展趋势及应用

## Slide 8
12.1.2
智能传感器的发展趋势及应用
单片传感器系统
来自于单片系统（SOC，system on chip）概念，使IC从传统意义上的“集成电路”发展成为全新概念的“集成系统”。

## Slide 9
虚拟传感器和网络传感器
12.1.2
智能传感器的发展趋势及应用
虚拟传感器是基于软件开发而成的智能传感器，在硬件基础上通过软件来实现测试功能，或利用软件完成传感器的校准及标定。
网络传感器是包含数字传感器、网络接口和处理单元的新一代智能传感器。

## Slide 10
可靠性与安全性设计
12.1.2
智能传感器的发展趋势及应用
智能传感器一般都具有自检和自校准功能。
新型智能传感器普遍增加了ESD保护电路，防止因静电放电（ESD）损坏硬件电路。

## Slide 11
网络化的智能精密压力传感器
将压敏电阻、A/D转换器、微处理器、存储器（RAM、E2PROM）和接口电路集于一身，不仅达到了高性能指标，还极大地方便了用户。这些产品已广泛用于工业、环境监测、自动控制、医疗设备等领域。
12.2
网络化智能压力传感器

## Slide 12
适配两只热敏电阻探头测量液位。
芯片内部有探头故障检测器和电源调节器。具有复位和延迟开关功能，利用复位功能可实现电路切换，利用延迟功能则能抑制瞬态干扰。
12.3.1
特种集成传感器
LM1042通过热敏电阻探头来测量非可燃性液体的液面高度，并能检测出热敏电阻探头的短路和开路故障。
性能特点：
图12-12 LM1042的基本
测量原理

## Slide 13
12.3.1
特种集成传感器
LM1042型集成液位传感器的典型应用
利用油压开关来选择探头，在汽车点火时选择探头1测量油箱中的液位；
发动机开始工作后，改由辅助探头2测量液位。
图12-16 LM1042在汽车中的应用电路

## Slide 14
12.3.1
特种集成传感器
MC14468离子烟雾检测报警电路
采用大规模CMOS集成电路，需配离子室；
利用压电陶瓷蜂鸣器和LED进行声、光报警；
用外部电阻设定检测灵敏度、欠电压报警阈值；
完善的保护电路；
具有自检功能。
图12-20 由MC14468构成的烟雾检测报警电路

## Slide 15
12.3.2
特种集成传感器
专门设置了增益可编程光信号放大器、烟雾比较器、报警逻辑电路、蜂鸣器调制及驱动器、定时控制逻辑及两路基准源；
需配红外发射二极管、接收二极管和光电室；
自检模式可模拟烟雾条件，自校准模式，微功耗。
MC145010光电型烟雾检测报警电路
图12-23 由MC145010构成的烟雾报警电路